## Slide 1
周期汇报
——第八周
闫济洲 张善斌 马正华
2024年4月15日

## Slide 2
Part 1：建模与图纸
Part 2：装配方式分析
Part 3：有限元分析
Part 4：自动化分析
Part 5：总结与未来计划
Content

## Slide 3: Part 1：制图与建模
* 模型文件包括上下法兰零件与六种不同装配方式
法兰零件
装配体
法兰6个相位扇形面独立建模：方便修改
法兰6个相位扇形面单独命名、涂色：便于区分
装配时螺钉非顺序装配，加以打乱：防止Ansys中混淆顺序

## Slide 4: Part 1：制图与建模
* 零件图已经过校审
上法兰图纸
下法兰图纸

## Slide 5: Part 2：装配方式分析
根据装配相位的不同共有六种装配方式，每种装配方式中可以给出每个相位面的初始间隙。
是否装配的初始间隙的方差最小最有利于装配后同轴度？
– 实际接触面
– 最小方差相位
– 最大方差相位

## Slide 6: Part 2：装配方式分析
是否在装配时采用对位或间位支撑更有利于最装配后同轴度？
最近支撑面与次近支撑面在不同相位下的分布
丁烷分子不同纽曼投影式与分子势能

## Slide 7: Part 3：有限元分析
有限元分析过程
截面圆度、同轴度分析过程

## Slide 8: Part 4：自动化分析
尝试通过 python 脚本启动 Ansys 分析软件并完成装配、添加网格、施加预紧力的过程。失败。
采用 Ansys 软件内脚本，通过手动完成装配后使用 python 添加各相位预紧力。成功。
成功让Ansys自动施加预紧力、仿真、导出截面变形量，但仅止于此吗？
Ansys中的脚本无法计算同轴度？
  使用外部python脚本计算同轴度
外部python脚本无法和Ansys内脚本协同？
  使用多线程权限锁+双终端文件通讯协议实现协同
Ansys仿真，python算同轴度，怎样寻找最优预紧力？
  使用外部python端后处理器+python端迭代算法
用什么迭代算法寻优，暴力遍历法？
  使用随机任务队列、退火算法、梯度下降法优化

## Slide 9: Part 4：自动化分析
尝试通过 python 脚本启动 Ansys 分析软件并完成装配、添加网格、施加预紧力的过程。失败。
采用 Ansys 软件内脚本，通过手动完成装配后使用 python 添加各相位预紧力。成功。
成功让Ansys自动施加预紧力、仿真、导出截面变形量，但仅止于此吗？
Ansys中的脚本无法计算同轴度？
  使用外部python脚本计算同轴度
外部python脚本无法和Ansys内脚本协同？
  使用多线程权限锁+双终端文件通讯协议实现协同
Ansys仿真，python算同轴度，怎样寻找最优预紧力？
  使用外部python端后处理器+python端迭代算法
用什么迭代算法寻优，暴力遍历法？
  使用随机任务队列、退火算法、梯度下降法优化
梯度下降结果1—50次迭代
梯度下降结果2—80次迭代

## Slide 10: Part 4：自动化分析
迭代寻优是一种策略，还有其他策略？
数据拟合！
不妨设预紧力依次为 ，最终同轴度为 ，那么根据仿真结果，做拟合：
其中 为线性项系数， 为平方项系数， 为耦合项系数， 为截距项。
主效应图
单变量影响图

## Slide 11: Part 4：自动化分析
迭代寻优是一种策略，还有其他策略？
数据拟合！
不妨设预紧力依次为 ，最终同轴度为 ，那么根据仿真结果，做拟合：
其中 为线性项系数， 为平方项系数， 为耦合项系数， 为截距项。
主效应图
单变量影响图
Individual condition expectation
个体条件期望
Partial dependence plot
部分依赖图
原始仿真结果数据点（共2964组）

## Slide 12: Part 5：总结与未来计划
装配问题
选择装配相位
设置装配应力
迭代装配应力
处理分析结果
确定装配方案
装配描述文件
建模文件
图纸文件
Ansys
Python
工作空间通讯
文件权限锁
任务发布文件
有限元结果
分析结果
Task_queue.txt
Ans.txt
Output.png
获取分析任务队列
有限元仿真结果输出
任务发布器
任务初值选择
任务迭代器
数据分析器
同轴度计算
分析结果输出
零件建模
装配链接
材料设置
零件图
装配图
实现方案

## Slide 13: Part 5：总结与未来计划
工作 | 主要人员 | 净时间投入
Solidworks建模&装配 | 马正华 | 3h
AutoCAD制图 | 闫济洲 | 3h
Ansys项目配置&仿真 | 张善斌 | 3h
Ansys自动化代码编写 | 张善斌 | 4h
Python端同轴度计算器编写 | 闫济洲 | 3h
Python端迭代分析器代码编写 | 闫济洲 | 4h
MATLAB数据拟合 | 马正华 | 4h
迭代仿真与寻优 | 张善斌（他的电脑） | 3h（连续两夜＞13h）
PPT制作 | 马正华 | 3h
分工与时间投入：
* 大部分工作为共同讨论及完成（如去李兆基刷夜联调），上表仅作参考，净时间投入指除去休息摸鱼时间

## Slide 14: Part 5：总结与未来计划
使用优化迭代算法对6个装配体进行分析，寻找各自最优预紧力与全局最优；
进行实际装配实验，验证寻优算法的结果正确性；
提高装配技术，锻炼动手能力，尽可能装配出较好同轴度的法兰。
我终究还是没能保护她

## Slide 15
请大家批评指正